Ausschreibungstext für Auftriebssicherung zu SABUG-Behältersystemen

Pos. 001

SABUG Auftriebssicherung 6 aus hochfestem, Spezial-Geogitter. Incl. Auftriebsberechnung gemäß Norm. Behälterläge 0 bis 6,00 m.

Bestehende aus 2 Bahnen Geogitter mit hoher Zugfestigkeit (2 x 2,30m x 10m)

zum Einbau gemäß Einbauanleitung. Incl. Berechnung gemäß DIN 1054

Pos. 002

SABUG Auftriebssicherung 10 aus hochfestem, Spezial-Geogitter. Incl. Auftriebsberechnung gemäß Norm. Behälterläge 6,00 bis 10,00 m.

Bestehende aus 4 Bahnen Geogitter mit hoher Zugfestigkeit (4 x 2,30m x 10m)

zum Einbau gemäß Einbauanleitung. Incl. Berechnung gemäß DIN 1054

Pos. 003

SABUG Auftriebssicherung 14 aus hochfestem, Spezial-Geogitter. Incl. Auftriebsberechnung gemäß Norm. Behälterläge 10,00 bis 14,00 m.

Bestehende aus 6 Bahnen Geogitter mit hoher Zugfestigkeit (6 x 2,30m x 10m)

zum Einbau gemäß Einbauanleitung. Incl. Berechnung gemäß DIN 1054