Ausschreibungstext für SABUG JGS-Tanksysteme „DUO“ mit integrierter Sedimentation DN 1000 bis DN 2200

Pos. 001

Speichertank DN 1000 mit integrierter Sedimentation

Abwassertank für den Einsatz als Erdtank für Gülle/Jauchespeicherung mit Sedimentationseinheit.

Ausführung doppelwandig. Material PE-HD. Alle Bauteile sind miteinander monolithisch verschweißt. Lichter Durchmesser 1000 mm

Mit Zugangsöffnung 2 x DN 600, Schachtrohr DN 600, 1,00 m hoch zur Aufnahme einer Lastverteilerplatte gemäß DIN 1917 zur Ableitung der Verkehrslasten im Einstiegsbereich und zur Aufnahme einer BEGU-Standard- Abdeckung. Lastverteilerplatte und BEGU-Abdeckung bauseits. Incl. Prüfzeugnis gemäß EN 10204. Incl. werkseitiger Dichtheitsprobe. Auslegung für Verkehrslasten SLW 60 bei einer Überdeckung von mind. 1,00 m, Grundwasserspiegel bis OK Behälter,  incl. statischer Berechnung gem. ATV 127. Incl.

Die Sicherung gegen einen möglichen Auftrieb erfolgt mittels Geogitter gemäß der entsprechenden Berechnung von Sabug bauseits.

Speichervolumen: xx,xx m³

Länge: ca. xx,xx m

Zugang: 2 x DN 600

Zulauf: 1 x DN xxx

Ablauf: 1 x DN xxx

Menge: ..........		Einheit: St		EP: ..........		GP: ..........

Pos. 002

Speichertank DN 1200 mit integrierter Sedimentation

Abwassertank für den Einsatz als Erdtank für Gülle/Jauchespeicherung mit Sedimentationseinheit.

Ausführung doppelwandig. Material PE-HD. Alle Bauteile sind miteinander monolithisch verschweißt. Lichter Durchmesser 1200 mm

Mit Zugangsöffnung 2 x DN 600, Schachtrohr DN 600, 1,00 m hoch zur Aufnahme einer Lastverteilerplatte gemäß DIN 1917 zur Ableitung der Verkehrslasten im Einstiegsbereich und zur Aufnahme einer BEGU-Standard- Abdeckung. Lastverteilerplatte und BEGU-Abdeckung bauseits. Incl. Prüfzeugnis gemäß EN 10204. Incl. werkseitiger Dichtheitsprobe. Auslegung für Verkehrslasten SLW 60 bei einer Überdeckung von mind. 1,00 m, Grundwasserspiegel bis OK Behälter,  incl. statischer Berechnung gem. ATV 127. Incl.

Die Sicherung gegen einen möglichen Auftrieb erfolgt mittels Geogitter gemäß der entsprechenden Berechnung von Sabug bauseits.

Speichervolumen: xxx,xx m³

Länge: xxx,xx m

Zugang: 2 x DN 600

Zulauf: 1 x DN xxx

Ablauf: 1 x DN xxx

Menge: ..........		Einheit: St		EP: ..........		GP: ..........

Pos. 003

Speichertank DN 1600 mit integrierter Sedimentation

Abwassertank für den Einsatz als Erdtank für Gülle/Jauchespeicherung mit Sedimentationseinheit.

Ausführung doppelwandig. Material PE-HD. Alle Bauteile sind miteinander monolithisch verschweißt. Lichter Durchmesser 1600 mm

Mit Zugangsöffnung 2 x DN 600, Schachtrohr DN 600, 1,00 m hoch zur Aufnahme einer Lastverteilerplatte gemäß DIN 1917 zur Ableitung der Verkehrslasten im Einstiegsbereich und zur Aufnahme einer BEGU-Standard- Abdeckung. Lastverteilerplatte und BEGU-Abdeckung bauseits. Incl. Prüfzeugnis gemäß EN 10204. Incl. werkseitiger Dichtheitsprobe. Auslegung für Verkehrslasten SLW 60 bei einer Überdeckung von mind. 1,00 m, Grundwasserspiegel bis OK Behälter,  incl. statischer Berechnung gem. ATV 127. Incl. Die Sicherung gegen einen möglichen Auftrieb erfolgt mittels Geogitter gemäß der entsprechenden Berechnung von Sabug bauseits.

Speichervolumen: xxx,xx m³

Länge: xxx,xx m

Zugang: 2 x DN 600

Zulauf: 1 x DN xxx

Ablauf: 1 x DN xxx

Menge: ..........		Einheit: St		EP: ..........		GP: ..........

Pos. 004

Speichertank DN 2000 mit integrierter Sedimentation

Abwassertank für den Einsatz als Erdtank für Gülle/Jauchespeicherung mit Sedimentationseinheit.

Ausführung doppelwandig. Material PE-HD. Alle Bauteile sind miteinander monolithisch verschweißt. Lichter Durchmesser 2000 mm

Mit Zugangsöffnung 2 x DN 1000, Schachtrohr DN 1000, 1,00 m hoch zur Aufnahme einer Lastverteilerplatte gemäß DIN 1917 zur Ableitung der Verkehrslasten im Einstiegsbereich und zur Aufnahme einer BEGU-Standard- Abdeckung. Lastverteilerplatte und BEGU-Abdeckung bauseits. Incl. Prüfzeugnis gemäß EN 10204. Incl. werkseitiger Dichtheitsprobe. Auslegung für Verkehrslasten SLW 60 bei einer Überdeckung von mind. 1,00 m, Grundwasserspiegel bis OK Behälter,  incl. statischer Berechnung gem. ATV 127. Incl. Die Sicherung gegen einen möglichen Auftrieb erfolgt mittels Geogitter gemäß der entsprechenden Berechnung von Sabug bauseits.

Speichervolumen: xxx,xx m³

Länge: xxx,xx m

Zugang: 2 x DN 1000

Zulauf: 1 x DN xxx

Ablauf: 1 x DN xxx

Menge: ..........		Einheit: St		EP: ..........		GP: ..........

Pos. 005

Speichertank DN 2200 mit integrierter Sedimentation

Abwassertank für den Einsatz als Erdtank für Gülle/Jauchespeicherung mit Sedimentationseinheit.

Ausführung doppelwandig. Material PE-HD. Alle Bauteile sind miteinander monolithisch verschweißt. Lichter Durchmesser 2200 mm

Mit Zugangsöffnung 2 x DN 1000, Schachtrohr DN 1000, 1,00 m hoch zur Aufnahme einer Lastverteilerplatte gemäß DIN 1917 zur Ableitung der Verkehrslasten im Einstiegsbereich und zur Aufnahme einer BEGU-Standard- Abdeckung. Lastverteilerplatte und BEGU-Abdeckung bauseits. Incl. Prüfzeugnis gemäß EN 10204. Incl. werkseitiger Dichtheitsprobe. Auslegung für Verkehrslasten SLW 60 bei einer Überdeckung von mind. 1,00 m, Grundwasserspiegel bis OK Behälter,  incl. statischer Berechnung gem. ATV 127. Incl. Die Sicherung gegen einen möglichen Auftrieb erfolgt mittels Geogitter gemäß der entsprechenden Berechnung von Sabug bauseits.

Speichervolumen: xxx,xx m³

Länge: xxx,xx m

Zugang: 2 x DN 1000

Zulauf: 1 x DN xxx

Ablauf: 1 x DN xxx

Menge: ..........		Einheit: St		EP: ..........		GP: ..........

Ausschreibungstext für SABUG JGS-Tanksysteme „Trio“ mit integrierter Sedimentation und separatem Gärsaft-Speichertank DN 1000 bis DN 2200

Pos. 006

Speichertank DN 1000 mit integrierter Sedimentation und Gärsaftspeicher

Abwassertank für den Einsatz als Erdtank für Gülle/Jauchespeicherung mit Sedimentationseinheit und separatem Gärsaftspeichertank.

Ausführung doppelwandig. Material PE-HD. Alle Bauteile sind miteinander monolithisch verschweißt. Lichter Durchmesser 1000 mm

Mit Zugangsöffnung 3 x DN 600, Schachtrohr DN 600, 1,00 m hoch zur Aufnahme einer Lastverteilerplatte gemäß DIN 1917 zur Ableitung der Verkehrslasten im Einstiegsbereich und zur Aufnahme einer BEGU-Standard- Abdeckung. Lastverteilerplatte und BEGU-Abdeckung bauseits. Incl. Prüfzeugnis gemäß EN 10204. Incl. werkseitiger Dichtheitsprobe. Auslegung für Verkehrslasten SLW 60 bei einer Überdeckung von mind. 1,00 m, Grundwasserspiegel bis OK Behälter,  incl. statischer Berechnung gem. ATV 127. Incl.

Die Sicherung gegen einen möglichen Auftrieb erfolgt mittels Geogitter gemäß der entsprechenden Berechnung von Sabug bauseits.

Speichervolumen: xx,xx m³

Länge: ca. xx,xx m

Zugang: 3 x DN 600

Zulauf: 1 x DN xxx

Ablauf: 1 x DN xxx

Menge: ..........		Einheit: St		EP: ..........		GP: ..........

Pos. 007

Speichertank DN 1200 mit integrierter Sedimentation und Gärsaftspeicher

Abwassertank für den Einsatz als Erdtank für Gülle/Jauchespeicherung mit Sedimentationseinheit und separatem Gärsaftspeichertank.

Ausführung doppelwandig. Material PE-HD. Alle Bauteile sind miteinander monolithisch verschweißt. Lichter Durchmesser 1200 mm

Mit Zugangsöffnung 3 x DN 600, Schachtrohr DN 600, 1,00 m hoch zur Aufnahme einer Lastverteilerplatte gemäß DIN 1917 zur Ableitung der Verkehrslasten im Einstiegsbereich und zur Aufnahme einer BEGU-Standard- Abdeckung. Lastverteilerplatte und BEGU-Abdeckung bauseits. Incl. Prüfzeugnis gemäß EN 10204. Incl. werkseitiger Dichtheitsprobe. Auslegung für Verkehrslasten SLW 60 bei einer Überdeckung von mind. 1,00 m, Grundwasserspiegel bis OK Behälter,  incl. statischer Berechnung gem. ATV 127. Incl.

Die Sicherung gegen einen möglichen Auftrieb erfolgt mittels Geogitter gemäß der entsprechenden Berechnung von Sabug bauseits.

Speichervolumen: xxx,xx m³

Länge: xxx,xx m

Zugang: 3 x DN 600

Zulauf: 1 x DN xxx

Ablauf: 1 x DN xxx

Menge: ..........		Einheit: St		EP: ..........		GP: .........

Pos. 008

Speichertank DN 1600 mit integrierter Sedimentation und Gärsaftspeicher

Abwassertank für den Einsatz als Erdtank für Gülle/Jauchespeicherung mit Sedimentationseinheit und separatem Gärsaftspeichertank.

Ausführung doppelwandig. Material PE-HD. Alle Bauteile sind miteinander monolithisch verschweißt. Lichter Durchmesser 1600 mm

Mit Zugangsöffnung 3 x DN 600, Schachtrohr DN 600, 1,00 m hoch zur Aufnahme einer Lastverteilerplatte gemäß DIN 1917 zur Ableitung der Verkehrslasten im Einstiegsbereich und zur Aufnahme einer BEGU-Standard- Abdeckung. Lastverteilerplatte und BEGU-Abdeckung bauseits. Incl. Prüfzeugnis gemäß EN 10204. Incl. werkseitiger Dichtheitsprobe. Auslegung für Verkehrslasten SLW 60 bei einer Überdeckung von mind. 1,00 m, Grundwasserspiegel bis OK Behälter,  incl. statischer Berechnung gem. ATV 127. Incl. Die Sicherung gegen einen möglichen Auftrieb erfolgt mittels Geogitter gemäß der entsprechenden Berechnung von Sabug bauseits.

Speichervolumen: xxx,xx m³

Länge: xxx,xx m

Zugang: 3 x DN 600

Zulauf: 1 x DN xxx

Ablauf: 1 x DN xxx

Menge: ..........		Einheit: St		EP: ..........		GP: ..........

Pos. 009

Speichertank DN 2000 mit integrierter Sedimentation und Gärsaftspeicher

Abwassertank für den Einsatz als Erdtank für Gülle/Jauchespeicherung mit Sedimentationseinheit und separatem Gärsaftspeichertank.

Ausführung doppelwandig. Material PE-HD. Alle Bauteile sind miteinander monolithisch verschweißt. Lichter Durchmesser 2000 mm

Mit Zugangsöffnung 3 x DN 1000, Schachtrohr DN 1000, 1,00 m hoch zur Aufnahme einer Lastverteilerplatte gemäß DIN 1917 zur Ableitung der Verkehrslasten im Einstiegsbereich und zur Aufnahme einer BEGU-Standard- Abdeckung. Lastverteilerplatte und BEGU-Abdeckung bauseits. Incl. Prüfzeugnis gemäß EN 10204. Incl. werkseitiger Dichtheitsprobe. Auslegung für Verkehrslasten SLW 60 bei einer Überdeckung von mind. 1,00 m, Grundwasserspiegel bis OK Behälter,  incl. statischer Berechnung gem. ATV 127. Incl. Die Sicherung gegen einen möglichen Auftrieb erfolgt mittels Geogitter gemäß der entsprechenden Berechnung von Sabug bauseits.

Speichervolumen: xxx,xx m³

Länge: xxx,xx m

Zugang: 3 x DN 1000

Zulauf: 1 x DN xxx

Ablauf: 1 x DN xxx

Menge: ..........		Einheit: St		EP: ..........		GP: ..........

Pos. 010

Speichertank DN 2200 mit integrierter Sedimentation und Gärsaftspeicher

Abwassertank für den Einsatz als Erdtank für Gülle/Jauchespeicherung mit Sedimentationseinheit und separatem Gärsaftspeichertank.

Ausführung doppelwandig. Material PE-HD. Alle Bauteile sind miteinander monolithisch verschweißt. Lichter Durchmesser 2200 mm

Mit Zugangsöffnung 3 x DN 1000, Schachtrohr DN 1000, 1,00 m hoch zur Aufnahme einer Lastverteilerplatte gemäß DIN 1917 zur Ableitung der Verkehrslasten im Einstiegsbereich und zur Aufnahme einer BEGU-Standard- Abdeckung. Lastverteilerplatte und BEGU-Abdeckung bauseits. Incl. Prüfzeugnis gemäß EN 10204. Incl. werkseitiger Dichtheitsprobe. Auslegung für Verkehrslasten SLW 60 bei einer Überdeckung von mind. 1,00 m, Grundwasserspiegel bis OK Behälter,  incl. statischer Berechnung gem. ATV 127. Incl. Die Sicherung gegen einen möglichen Auftrieb erfolgt mittels Geogitter gemäß der entsprechenden Berechnung von Sabug bauseits.

Speichervolumen: xxx,xx m³

Länge: xxx,xx m

Zugang: 3 x DN 1000

Zulauf: 1 x DN xxx

Ablauf: 1 x DN xxx

Menge: ..........		Einheit: St		EP: ..........		GP: ..........